## Slide 1: Memorijski Sustav
ARHITEKTURA, HIJERARHIJA I TEHNOLOGIJE

## Slide 2: Pregled Sadržaja
1. Osnovni Pojmovi
3. Sekundarna Memorija
2. Glavna Memorija
4. Optičke Memorije

## Slide 3: Osnovni Memorijski Pojmovi
Jedinice
Bit (b): Najmanja jedinica (0 ili 1).
Bajt (B): Grupa od 8 bita.
Riječ: Prirodna jedinica podataka (32 ili 64 bita).
Adresiranje
Svaka memorijska lokacija ima
jedinstvenu adresu. Procesor koristi adresnu sabirnicu za pristup specifičnom podatku.
Kapacitet
Ukupna količina podataka koju
memorija može pohraniti, obično izražena u gigabajtima (GB) ili terabajtima (TB).

## Slide 4: Performanse Memorije
Vrijeme Pristupa
Vremenski interval od trenutka kada procesor pošalje zahtjev za čitanjem ili pisanjem do trenutka kada podatak postane dostupan (ili upisan).
Mjerna jedinica: Nanosekunde (ns)
Memorijski Ciklus
Minimalno vrijeme koje mora proteći između dva uzastopna pristupa memoriji. Obuhvaća vrijeme pristupa plus vrijeme potrebno da se memorija "oporavi" za novi zahtjev.
T_ciklus > T_pristup

## Slide 5: Memorijska Hijerarhija
Registri: Najbrža memorija unutar CPU-a.
Priručna memorija (Cache): Brza memorija (SRAM) koja premošćuje jaz između CPU-a i RAM-a.
Glavna memorija (RAM): Radna memorija sustava (DRAM).
Sekundarna memorija: Diskovi (HDD, SSD) za trajnu pohranu velikog kapaciteta.
Što je memorija brža, to je skuplja i manjeg kapaciteta.

## Slide 6: Glavna (Radna) Memorija
Glavna memorija je središte računalnog sustava gdje se
nalaze programi i podaci koji se trenutno izvršavaju.
RAM (Random Access Memory): Omogućuje izravan pristup bilo kojoj lokaciji.
Volatilnost: Gubi podatke prestankom napajanja.
DRAM Tehnologija: Koristi kondenzatore za pohranu bita, zahtijeva osvježavanje.

## Slide 7: Projektiranje Memorijskog Modula
Povezivanje Čipova
Memorijski čipovi se povezuju u
matrice kako bi se postigao željeni kapacitet (dubina) i širina riječi (npr.
8 bita x 8 čipova = 64 bita).
Adresni Dekoderi
Sklopovi koji "otključavaju" određeni
čip ili memorijsku banku na temelju adresnih bita koje šalje procesor.
Kontrolni Signali
Upravljački signali (RAS, CAS, WE)
sinkroniziraju čitanje i pisanje podataka u točnim vremenskim intervalima.

## Slide 8: Porodice DRAM Memorije
SDRAM
Sinkroniziran s taktom procesora.
Osnova za moderne memorije.
DDR
Double Data Rate. Prijenos
podataka na uzlaznom i silaznom bridu.
DDR3
Veće brzine, niži napon, veća
propusnost (bandwidth).
DDR5
Najnoviji standard. Ogroman skok
u brzini i energetskoj učinkovitosti.

## Slide 9: Sekundarna Memorija (HDD)
Magnetska Diskovna Memorija
Hard Disk Drive (HDD) je elektromehanički uređaj za trajnu pohranu.
Struktura: Magnetski pladnjevi, glave za čitanje/pisanje.
Organizacija: Podaci su zapisani u koncentričnim stazama i sektorima.
Značajke: Veliki kapacitet, niska cijena po GB, ali sporiji pristup zbog mehaničkih dijelova.

## Slide 10: Priručna Diskovna Memorija
Što je to?
Poznata i kao Disk Cache ili buffer. To je mala količina brze RAM memorije ugrađene na sam tvrdi disk ili alocirane u radnoj memoriji sustava.
Funkcija
Služi za privremenu pohranu podataka koji se često čitaju ili pišu. Time se maskira sporost mehaničkog diska i značajno ubrzava rad sustava smanjujući čekanje.

## Slide 11: Optičke Memorije
Koriste lasersku zraku za čitanje i pisanje podataka s
reflektirajućeg sloja diska.
CD-ROM / CD-R / CD-RW: Kapacitet ~700 MB. Koristi infracrveni laser.
DVD / DVD-RW: Kapacitet ~4.7 GB. Gušći zapis, koristi crveni laser.
Blu-ray: Kapacitet ~25 GB+. Koristi plavi laser za visoku gustoću zapisa.
Danas se rjeđe koriste zbog dominacije USB flash memorija i "cloud" pohrane.

## Slide 12: Hvala na pažnji!